C3

К однородному медному цилиндрическому проводнику  длиной 10 м приложили разность потенциалов 1 В. Определите промежуток времени, в течение которого температура проводника повысится на 10 К. Изменением сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь. (Удельное сопротивление меди 1,7(10–8 Ом(м.)

Ответ:

Образец возможного решения

Количество теплоты, согласно закону Джоуля-Ленца: Q = (U2/R)(t. (1) Это количество теплоты затратится на нагревание проводника: Q = cm(T, (2) где масса проводника m = (lS, (3) (S – площадь поперечного сечения проводника, ( – плотность меди). Сопротивление проводника: R = ((элl)/S, (4) ((эл – удельное сопротивление меди) Из (1) – (4), получаем: t = ((Tc(l2(эл)/ U2 ( 57c.